## Slide 1: 事務局からのご案内 ・スタッフ紹介（世田谷区、株式会社双葉） ・配布資料の確認 ・進行にあたっての注意事項
三軒茶屋一丁目地区 第９回街づくり懇談会「三茶話会」 2026年2月20日・21日

## Slide 2
三軒茶屋一丁目地区 第９回街づくり懇談会「三茶話会」 2026年2月20日・21日
注意事項
・本日の開催状況の写真撮影を行わせていただきます。
・スムーズな会の運営にご協力をお願いいたします。
・お座席のお菓子とお茶のゴミは、そのままで結構です。

## Slide 3: 三軒茶屋一丁目地区の 「将来ビジョン」と 「具体的なルール案」の提案
資料２
三軒茶屋一丁目地区 第９回街づくり懇談会「三茶話会」 2026年2月20日・21日

## Slide 4
「将来ビジョン」とは
○三茶話会で検討・作成した本地区の「街づくりの方向性」に基づき、個々のエリアや通りごとの特性に応じた街並みや市街地環境をつくり
上げていくため、その目指す街の展望をまとめたものです。
「具体的なルール案」とは
○「将来ビジョン」を実現していくため、地区計画という手法を用いて、今後の土地利用や建築物の建替えに際して、建築物の用途・敷地規模・大きさ・高さ・壁面の位置・形態意匠色彩をはじめ、垣やさく、敷地内緑化等について定める、きめの細かい街づくりルール案のことです。

## Slide 5
三軒茶屋一丁目地区の将来ビジョン
三軒茶屋駅周辺の活力とにぎわいに溢れた魅力ある商業環境と、安全で災害に強く、
誰もが住みやすい良好な住環境を併せ持った街並みを目指す
商業エリア・各通り
地区のにぎわいを生み出す栄通りを中心に、回遊性のある歩行者中心の安全・快適な道路環境や、住環境との調和に 配慮した魅力ある商業空間を形成し、商業エリア全体のにぎわいや交流を創出する街並み
住宅エリア
現状の街並みを踏まえつつ、通行する人々に安全な道路 環境を備え、不燃化された低中層建築物による建て詰まりがなくゆとりある緑豊かな街並み
にぎわいの軸
駅周辺の回遊性や滞在性の向上に資する地区の主要な道路として、魅力ある店舗が建ち並び、安全で快適な歩行環境・買い物環境を備えた、地区のにぎわいの中心となる軸（通り）
にぎわいを繋ぐ通り

## Slide 6
三軒茶屋一丁目地区の将来ビジョン
土地利用特性に応じたエリア及び通りの区分
■三軒茶屋駅周辺 及び にぎわい軸の沿道
① 国道２４６号沿道（駅直近）商業エリア
② 駅周辺の商業エリア
③ にぎわいを繋ぐ通り
④ 栄通り
⑤ バス通り
■にぎわい軸の沿道以外
⑥ 国道２４６号沿道（駅直近以外）商業エリア
⑦ 駅から少し離れた商業エリア
⑧ 住宅エリア
②
③
④
①
⑤
⑧
⑥
⑦

## Slide 7
一体的に定める
■三軒茶屋駅周辺 及び にぎわい軸の沿道
① 国道２４６号沿道（駅直近）商業エリアのビジョン
現状の街並みを踏まえつつ、国道２４６号沿いで安全で快適な 歩行環境や、駅出入口付近の交差点待機者による混雑緩和に資する軒先空間などオープンスペースを確保するとともに、沿道建物の不燃化・耐震化により防災機能を強化する
① 国道２４６号沿道（駅直近）商業エリアのビジョン
■三軒茶屋駅周辺 及び にぎわい軸の沿道
① 国道２４６号沿道（駅直近）商業エリア
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物等の用途の制限
・１階部の壁面の位置の制限
・壁面後退区域における工作物の設置の制限
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限

## Slide 8
0.5ｍ以上後退する
国道２４６号
① 国道２４６号沿道（駅直近）商業エリアの具体的なルール案
〔例〕
〔例〕
道路境界線
道路
（国道２４６号
の歩道）
敷地
1.0m
１階
２.5m
■具体的なルールの提案 建築物等の用途の制限
駅前にふさわしいにぎわいある商業地とするため、国道２４６号に面する建築物の１階は店舗等とします。
また、健全で良好な商業地を形成するため、馬券投票券販売所や性風俗関連特殊営業の用に供する施設は建築できないこととします。
■具体的なルールの提案 １階部の壁面の位置の制限 及び
壁面後退区域における工作物の設置の制限
国道２４６号に沿ってにぎわいの軸にふさわしい 安全で快適な歩行環境の確保や、駅出入口付近の 混雑緩和に資するため、建築物の１階部分（高さ２．５m以下）は国道２４６号の歩道から１．０m以上後退するとともに、壁面後退区域内には門、フェンス等の工作物等を設置できないこととします。
道路境界線と壁面線の間には、フェンス、車止め等の工作物は設置できません。
国道２４６号に面する建築物の１階部分は1.0m以上後退する。
1階の住宅の居室は✕
（共用部除く）
ラブホテルは✕

## Slide 9
■具体的なルールの提案 建築物等の形態又は色彩の制限
建築物等の色彩は原色を避け、周辺の環境と調和したものとします。
また、屋外広告物の形態、意匠、色彩は、周辺の街並みに配慮したものとし、腐食、破損しやすい材料を使用してはならないこととします。
① 国道２４６号沿道（駅直近）商業エリアの具体的なルール案
■具体的なルールの提案 垣又はさくの構造の制限
防災性の向上を図るため、道路に面して設けるコンクリートブロック塀等は築造できない。
ただし、地盤面からの高さが０．６ｍ以下の部分に ついてはこの限りではありません。
〔例〕
〔例〕
原色の屋根や外壁
腐食、破損しやすい材料の使用

## Slide 10
■三軒茶屋駅周辺 及び にぎわい軸の沿道
② 駅周辺の商業エリアのビジョン
地区のにぎわいを生み出す栄通りを中心に、回遊性のある歩行者中心の安全・快適な道路環境や、住環境との調和に配慮した魅力ある商業空間を形成し、にぎわいや交流を創出する街並み
■三軒茶屋駅周辺 及び にぎわい軸の沿道
② 駅周辺の商業エリア
② 駅周辺の商業エリアのビジョン
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物等の用途の制限
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限

## Slide 11
② 駅周辺の商業エリアの具体的なルール案
■具体的なルールの提案 建築物等の形態又は色彩の制限
建築物等の色彩は原色を避け、周辺の環境と調和したものとします。
また、屋外広告物の形態、意匠、色彩は、周辺の街並みに配慮したものとし、腐食、破損しやすい材料を使用してはならないこととします。
〔例〕
原色の屋根や外壁
腐食、破損しやすい材料の使用
■具体的なルールの提案 建築物等の用途の制限
健全な商業地の形成とともに、良好な市街地環境を形成するため、馬券投票券販売所や性風俗関連特殊営業の用に供する施設は建築できないこととします。
〔例〕
ラブホテルは✕

## Slide 12
② 駅周辺の商業エリアの具体的なルール案
■具体的なルールの提案 垣又はさくの構造の制限
防災性の向上を図るため、道路に面して設けるコンクリートブロック塀等は築造できない。
ただし、地盤面からの高さが０．６ｍ以下の部分に ついてはこの限りではありません。
〔例〕

## Slide 13
■三軒茶屋駅周辺 及び にぎわい軸の沿道
③ にぎわいを繋ぐ通りのビジョン
地区のにぎわいを生み出す栄通りと、地区外周で店舗等が建ち並ぶ国道２４６号やバス通りをつなぐ道路として、歩行者が安全で快適に通行できる空間をつくる
■三軒茶屋駅周辺 及び にぎわい軸の沿道
③ にぎわいを繋ぐ通り
③ にぎわいを繋ぐ通りのビジョン
＜具体的なルール案の項目＞
・狭あい道路の解消

## Slide 14
③ にぎわいを繋ぐ通りの具体的なルール案
■具体的なルールの提案 狭あい道路の解消
にぎわいの軸をつなぐ道路として、 歩行者が安全で快適に通行できる空間をつくるため、狭あい道路の後退部分及び隅切り部分は、原則として前面道路と 一体的に整備することとします。
〔例〕

## Slide 15
意見交換－1
１-１ にぎわい軸沿道の商業エリアについて
① 国道２４６号沿道（駅直近）商業エリア
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物等の用途の制限
・１階部の壁面の位置の制限
・壁面後退区域における工作物の設置の制限
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限
② 駅周辺の商業エリア
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物等の用途の制限
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限
③ にぎわいを繋ぐ通り
＜具体的なルール案の項目＞
・狭あい道路の解消

## Slide 16
■三軒茶屋駅周辺 及び にぎわい軸の沿道
④ 栄通りのビジョン
個性的な店舗が建ち並ぶ通りのにぎわいを維持・継承しつつ、 安全で快適な歩行者環境や誰もが立ち寄りやすく長居したくなる軒先空間が充実した、買い物や散策が楽しくなる空間をつくると ともに、秩序ある景観のそろった街並みを形成し、人々をより引き込む魅力ある商店街通りとしていきます。
④ 栄通りのビジョン
■三軒茶屋駅周辺 及び にぎわい軸の沿道
④ 栄通り
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物等の用途の制限
・低層階の壁面の位置の制限 及び 壁面後退区域における工作物の設置の制限
・建築物の高さの最高限度、中高層階の壁面の位置、敷地面積の
最低限度、容積率の最高限度
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限

## Slide 17
■具体的なルールの提案 建築物等の用途の制限
個性的な店舗等が連続する商店街のにぎわいを 維持・継承するため、栄通りに面する建築物の１階は 店舗等とします。
また、健全で良好な商業地を形成するため、馬券投票券販売所や性風俗関連特殊営業の用に供する施設は建築できないこととします。
④ 栄通りの具体的なルール案
〔例〕
1階の住宅の居室は✕
（共用部除く）
ラブホテルは✕

## Slide 18
■具体的なルールの提案 低層階の壁面の位置の制限 及び
壁面後退区域における工作物の設置の制限
にぎわいの軸である栄通りに沿って安全で快適な歩行者環境や誰もが立ち寄りやすく長居したくなる 軒先空間が充実した、買い物や散策が楽しくなる空間をつくるため、低層階（高さ１０mまで）は栄通りから ０．５m以上後退するとともに、１階部分 （高さ２．５ｍ以下）は道路から１．０m以上後退する こととします。
また、道路から０．５m以内の壁面後退区域には門、フェンス等の工作物等を設置できない※こととします。
ただし、道路から０．５m以上の壁面後退区域に は移動可能な商品棚や看板、プランター等の設置は できることとします。
④ 栄通りの具体的なルール案
〔例〕
※花壇、植栽、プランター、駐車場、駐輪場等のスペースの設置は不可とします。
道路境界線
0.5m
道路（栄通り）
敷地
0.5m
1.0m
0.5m
10m
3階
2階
１階
２．５m
栄通りから０．５m以内の壁面後退区域には、フェンス、車止め等の工作物は設置できません。
栄通りに面する１階部1.0m以上後退する。
低層階は栄通りから０．５m以上後退する。
栄通りから０．５m以上の壁面後退区域には移動可能な商品棚や看板、プランター等は設置できます。
Ａ案
壁面後退距離
低層階は０．５m
１階部は１ｍ

## Slide 19
■具体的なルールの提案 低層階の壁面の位置の制限 及び
壁面後退区域における工作物の設置の制限
にぎわいの軸である栄通りに沿って安全で快適な歩行者環境をつくるため、低層階（高さ１０mまで）は栄通りから０．５m以上後退する こととします。
また、道路から０．５m以内の壁面後退区域には門、フェンス等の工作物等を設置できないこととします。
④ 栄通りの具体的なルール案
〔例〕
道路境界線
道路（栄通り）
敷地
0.5m
0.5m
10m
3階
2階
１階
栄通りから０．５m以内の壁面後退区域には、フェンス、車止め等の工作物は設置できません。
低層階は栄通りから０．５m以上後退する。
Ｂ案
壁面後退距離
低層階は０．５m

## Slide 20
〔例〕
④ 栄通りの具体的なルール案
道路境界線
２.0m
道路境界線
道路
（栄通り）
敷地
敷地
２.0m
10m
0.5m
0.5～1.0m
0.5～1.0m
0.5m
２８m
２８m
■具体的なルールの提案
建築物の高さの最高限度
中高層階の壁面の位置
敷地面積の最低限度
容積率の最高限度
栄通りに面して秩序ある景観のそろった街並みを形成し、人々をより引き込む魅力ある商店街通りとしていくとともに、良好な市街地環境を形成するため、以下のルールを定めます。
・建築物の高さの最高限度を２８ｍ（８～９階程度）まで
・建築物の中高層階（高さ１０ｍ以上）の壁面の位置を 道路から２ｍ以上
・敷地面積の最低限度を６０㎡
・容積率（敷地面積に対する延べ床面積の割合）の最高限度を３００％ ※都市計画で指定されている容積率と同じです。
建築物の高さの最高限度は２８ｍ（８～９階程度）まで
建築物の中高層階（高さ１０ｍ以上）の壁面の位置は道路から２ｍ以上
容積率の最高限度は都市計画で指定されている３００％まで
敷地面積の最低限度は６０㎡

## Slide 21
参考とした区内の事例地区
〔例〕
壁面の位置の制限 と 壁面後退区域における工作物等の設置制限 の組み合わせ
世田谷区北沢3・4丁目地区（一番街本通り沿道）
下北沢駅周辺地区 ２号壁面線
〔例〕

## Slide 22
１１９
５９
６０
〔例〕
④ 栄通りの具体的なルール案
〔例〕
■具体的なルールの提案
建築物の高さの最高限度
中高層階の壁面の位置
敷地面積の最低限度
容積率の最高限度
栄通りに面して秩序ある景観のそろった街並みを形成し、人々をより引き込む魅力ある商店街通りとしていくとともに、良好な市街地環境を形成するため、以下のルールを定めます。
・建築物の高さの最高限度を２８ｍ（８～９階程度）まで
・建築物の中高層階（高さ１０ｍ以上）の壁面の位置を 道路から２ｍ以上
・敷地面積の最低限度を６０㎡
・容積率（敷地面積に対する延べ床面積の割合）の最高限度を３００％ ※都市計画で指定されている容積率と同じです。
ただし、決定告示日において６０㎡未満の敷地等についてはその限りではないありません。

## Slide 23
■具体的なルールの提案 建築物等の形態又は色彩の制限
建築物等の色彩は原色を避け、周辺の環境と調和したものとします。
また、屋外広告物の形態、意匠、色彩は、周辺の街並みに配慮したものとし、腐食、破損しやすい材料を使用してはならないこととします。
■具体的なルールの提案 垣又はさくの構造の制限
防災性の向上を図るため、道路に面して設けるコンクリートブロック塀等は築造できない。
ただし、地盤面からの高さが０．６ｍ以下の部分に ついてはこの限りではありません。
〔例〕
〔例〕
原色の屋根や外壁
腐食、破損しやすい材料の使用
④ 栄通りの具体的なルール案
23

## Slide 24
⑤ バス通りのビジョン
■三軒茶屋駅周辺 及び にぎわい軸の沿道
⑤ バス通りのビジョン
路面店でのショッピング等を楽しめる今の買い物空間を維持・ 継承しつつ、歩行者や自転車の通行空間を確保した安全で快適な歩行環境が形成された空間をつくります。
■三軒茶屋駅周辺 及び にぎわい軸の沿道
⑤ バス通り
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物等の用途の制限
・１階部の壁面の位置の制限
・壁面後退区域における工作物の設置の制限
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限
24

## Slide 25
〔例〕
⑤ バス通りの具体的なルール案
〔例〕
25
道路境界線
0.5m
道路（バス通り）
敷地
2.5m
１階
■具体的なルールの提案 建築物等の用途の制限
路面店でのショッピング等を楽しめる今の買い物 空間を維持・継承するため、バス通りに面する建築物の１階は店舗等とします。
また、健全で良好な商業地を形成するため、馬券投票券販売所や性風俗関連特殊営業の用に供する施設は建築できないこととします。
■具体的なルールの提案 １階部の壁面の位置の制限 及び
壁面後退区域における工作物の設置の制限
歩行者や自転車の通行空間を確保した安全で快適な歩行環境が形成された空間をつくるため、建築物の１階部分（高さ２．５m以下）は道路から０．５m以上 後退するとともに、壁面後退区域内には門、フェンス等の工作物等を設置できないこととします。
道路境界線と壁面線の間には、フェンス、車止め等の工作物は設置できません。
バス通りに面する建築物の１階部分は0.5m以上後退する。
1階の住宅の居室は✕
（共用部除く）
ラブホテルは✕

## Slide 26
■具体的なルールの提案 建築物等の形態又は色彩の制限
建築物等の色彩は原色を避け、周辺の環境と調和したものとします。
また、屋外広告物の形態、意匠、色彩は、周辺の街並みに配慮したものとし、腐食、破損しやすい材料を使用してはならないこととします。
■具体的なルールの提案 垣又はさくの構造の制限
防災性の向上を図るため、道路に面して設けるコンクリートブロック塀等は築造できない。
ただし、地盤面からの高さが０．６ｍ以下の部分に ついてはこの限りではありません。
〔例〕
〔例〕
原色の屋根や外壁
腐食、破損しやすい材料の使用
⑤ バス通りの具体的なルール案
26

## Slide 27
意見交換－２
１－２ 栄通りとバス通りについて
④ 栄通り
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物等の用途の制限
・低層階の壁面の位置の制限
・壁面後退区域における工作物の設置の制限
・建築物の高さの最高限度
・中高層階の壁面の位置
・敷地面積の最低限度
・容積率の最高限度
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限
⑤ バス通り
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物等の用途の制限
・１階部の壁面の位置の制限
・壁面後退区域における工作物の設置の制限
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限
27

## Slide 28
■にぎわい軸の沿道以外
⑥ 国道２４６号沿道（駅直近以外）商業エリアのビジョン
現状の街並みを踏まえつつ、国道２４６号沿道では歩行者が 安全で快適に通行できる歩行空間を確保するとともに、沿道建物の不燃化・耐震化により防災機能を強化する
⑥ 国道２４６号沿道（駅直近以外）商業エリアのビジョン
■にぎわい軸の沿道以外
⑥ 国道２４６号沿道の駅直近以外の商業エリア
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物等の用途の制限
・１階部の壁面の位置の制限
・壁面後退区域における工作物の設置の制限
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限
28

## Slide 29
■具体的なルールの提案 建築物等の用途の制限
現状の街並みを踏まえつつ、にぎわいある商業地とするため、国道２４６号に面する建築物の１階は店舗等とします。
また、健全で良好な商業地を形成するため、馬券投票券販売所や性風俗関連特殊営業の用に供する施設は建築できないこととします。
■具体的なルールの提案 １階部の壁面の位置の制限 及び
壁面後退区域における工作物の設置の制限
国道２４６号に沿って安全で快適な歩行環境の確保するため、建築物の１階部分（高さ２．５m以下）は国道２４６号の歩道から０．５m以上後退するとともに、壁面後退区域内には門、フェンス等の工作物等を設置できないこととします。
⑥ 国道２４６号沿道（駅直近以外）商業エリアの具体的なルール案
〔例〕
〔例〕
29
道路境界線と壁面線の間には、フェンス、車止め等の工作物は設置できません。
国道２４６号に面する建築物の１階部分0.5m以上後退する。
1階の住宅の居室は✕
（共用部除く）
ラブホテルは✕

## Slide 30
■具体的なルールの提案 建築物等の形態又は色彩の制限
建築物等の色彩は原色を避け、周辺の環境と調和したものとします。
また、屋外広告物の形態、意匠、色彩は、周辺の街並みに配慮したものとし、腐食、破損しやすい材料を使用してはならないこととします。
■具体的なルールの提案 垣又はさくの構造の制限
防災性の向上を図るため、道路に面して設けるコンクリートブロック塀等は築造できない。
ただし、地盤面からの高さが０．６ｍ以下の部分に ついてはこの限りではありません。
〔例〕
〔例〕
原色の屋根や外壁
腐食、破損しやすい材料の使用
⑥ 国道２４６号沿道（駅直近以外）商業エリアの具体的なルール案
30

## Slide 31
■にぎわい軸の沿道以外
⑦ 駅から少し離れたの商業エリアのビジョン
現状の街並みを踏まえつつ、国道２４６号後背地の住宅エリアの住環境に配慮しながら、通行する人々に安全な道路環境が整った街並み
⑦ 駅から少し離れた商業エリアのビジョン
■にぎわい軸の沿道以外
⑦ 駅から少し離れた商業エリア
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物等の用途の制限
・建築物の敷地面積の最低限度
・建築物等の高さの最高限度の制限
・隣接地からの壁面の位置の制限
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限
31

## Slide 32
⑦ 駅から少し離れた商業エリアの具体的なルール案
■具体的なルールの提案 建築物等の用途の制限
健全な商業地の形成とともに、良好な市街地環境を形成するため、馬券投票券販売所や性風俗関連特殊営業の用に供する施設は建築できないこととします。
〔例〕
■具体的なルールの提案 建築物の敷地面積の最低限度
敷地の細分化を防止し、良好な市街地環境を形成するため、敷地面積の最低限度を６０㎡とします。
〔例〕
６０
１１９
５９
６０
ただし、決定告示日において６０㎡未満の敷地等についてはその限りではないありません。
32
ラブホテルは✕

## Slide 33
⑦ 駅から少し離れた商業エリアの具体的なルール案
■具体的なルールの提案 建築物等の高さの最高限度の制限
国道２４６号後背地の住宅エリアの住環境に配慮するため、建築物の高さの最高限度を２８m（８～９階程度） までとします。
〔例〕
■具体的なルールの提案 隣接地からの壁面の位置の制限
建て詰まりのない住商複合市街地の環境を形成するため、敷地の規模に応じて、以下のように隣地境界線からの壁面後退距離を定めます。
・５００㎡未満の敷地に建築する建築物は０.５ｍ以上
・５００㎡以上の敷地に建築する建築物は１.０ｍ以上
２８ｍまで
〔例〕
33

## Slide 34
■具体的なルールの提案 建築物等の形態又は色彩の制限
建築物等の色彩は原色を避け、周辺の環境と調和したものとします。
また、屋外広告物の形態、意匠、色彩は、周辺の街並みに配慮したものとし、腐食、破損しやすい材料を使用してはならないこととします。
■具体的なルールの提案 垣又はさくの構造の制限
防災性の向上を図るため、道路に面して設けるコンクリートブロック塀等は築造できない。
ただし、地盤面からの高さが０．６ｍ以下の部分に ついてはこの限りではありません。
〔例〕
〔例〕
原色の屋根や外壁
腐食、破損しやすい材料の使用
⑦ 駅から少し離れた商業エリアの具体的なルール案
34

## Slide 35
■にぎわい軸の沿道以外
⑧ 住宅エリアのビジョン
現状の街並みを踏まえつつ、通行する人々に安全な道路環境を備え、不燃化された低中層建物による建て詰まりがなくゆとり ある緑豊かな街並み
⑧ 住宅エリアのビジョン
■にぎわい軸の沿道以外
⑧ 住宅エリア
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物の敷地面積の最低限度
・隣接地からの壁面の位置の制限
・建築物等の高さの最高限度の制限
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限
・土地の利用に関する制限（敷地内緑化及び接道緑化）
35

## Slide 36
⑧ 住宅エリアの具体的なルール案
■具体的なルールの提案 建築物の敷地面積の最低限度
敷地の細分化による密集した住宅市街地の発生を防止するとともに、ゆとりある住宅市街地環境を形成するため、敷地面積の最低限度を７０㎡とします。
〔例〕
ただし、決定告示日において７０㎡未満の敷地等についてはその限りではないありません。
■具体的なルールの提案 壁面の位置の制限
ゆとりある住宅市街地環境を形成するため、敷地 の規模に応じて、以下のように隣地境界線からの壁面後退距離を定めます。
・５００㎡未満の敷地に建築する建築物は０．５m以上
・５００㎡以上の敷地に建築する建築物は１．０m以上
〔例〕
36

## Slide 37
⑧ 住宅エリアの具体的なルール案
〔例〕
■具体的なルールの提案 高さの最高限度の制限
都市計画で指定されている高さの最高限度である １９m（６階程度）を定め、低中層建築物が調和した良好な街並みを形成します。
１９ｍまで
■具体的なルールの提案 建築物等の形態又は色彩の制限
建築物等の色彩は原色を避け、周辺の環境と調和したものとします。
また、屋外広告物の形態、意匠、色彩は、周辺の街並みに配慮したものとし、腐食、破損しやすい材料を使用してはならないこととします。
原色の屋根や外壁
腐食、破損しやすい材料の使用
〔例〕
37

## Slide 38
⑧ 住宅エリアの具体的なルール案
〔例〕
■具体的なルールの提案 垣又はさくの構造の制限
防災性の向上を図るため、道路に面して設けるコンクリートブロック塀等は築造できない。
ただし、地盤面からの高さが０．６ｍ以下の部分に ついてはこの限りではありません。
■具体的なルールの提案 土地の利用に関する制限（敷地内緑化及び接道緑化）
緑豊かで良好な住環境の形成を図るため、世田谷区の緑の基本条例の届出の対象にならない敷地に おいては、敷地内の緑化や、道路に面する側の緑化に努めることとします。
〔例〕
世田谷区みどりの基本条例の対象にならない敷地
38

## Slide 39
意見交換－３
⑥ 国道２４６号沿道（駅直近以外）商業エリア
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物等の用途の制限
・１階部の壁面の位置の制限
・壁面後退区域における工作物の設置の制限
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限
⑦ 駅から少し離れた商業エリア
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物等の用途の制限
・建築物の敷地面積の最低限度
・建築物等の高さの最高限度の制限
・隣接地からの壁面の位置の制限
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限
⑧ 住宅エリア
＜具体的なルール案の項目＞
・建築物の敷地面積の最低限度
・隣接地からの壁面の位置の制限
・建築物等の高さの最高限度の制限
・建築物等の形態又は色彩の制限
・垣又はさくの構造の制限
・土地の利用に関する制限
（敷地内緑化及び接道緑化）
１-３ にぎわい軸沿道以外のエリアについて
39

## Slide 40
水害を軽減し、水循環系の保全や回復に寄与する市街地環境の形成を図るため、敷地内に雨水を浸透または貯留させ る施設の整備に努めます。
● 地区全体に共通した検討中のルール案
■地区全体に共通した検討中のルール案
雨水流出抑制施設の設置について
「都市型水害対策と地下水源保全のため、建築物の敷地内に雨水の河川等への流出を抑制するための施設（浸透ます、浸透地下埋設管、透水性舗装、貯留施設、雨水タンク等）の設置に努めてください。」など
■地区全体に共通した検討中のルール案
脱炭素の地域づくりについて
世田谷区では、脱炭素を通じて地域課題を解決し、地域 の魅力と質を向上させる地方創生に貢献する「脱炭素地域づくり」に取り組んでいます。
ご理解とご協力をお願いいたします。
40
〔例〕
〔例〕
国土交通省ホームページより
世田谷区ホームページより

## Slide 41: 三軒茶屋一丁目地区の 「将来ビジョン」と 「具体的なルール案」の提案
説明と意見交換を終了します。
41